5B-3C(V10)COD检测仪功能特点

1、COD氨氮双参数：直接测定化学需氧量（COD）、氨氮，内置多种方法曲线，浓度直读；

2、标配消解仪：标配16孔多参数消解仪（可选配），满足用户大批次样品检测的需求，节省时间；

3、内存170条曲线，其中153条标准曲线和17条回归曲线，可根据需要调用相应的曲线；

4、数据存储：可精确存储1.2万个测定数据（每条数据信息包含检测日期、检测时间、检测时仪器参数、检测结果）；

5、数据传输：可向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据，支持USB传输、红外无线传输（可选）；

6、智能恒温：消解功率随负载数量自动调整，实现智能恒温控制，具有延时保护功能；

7、校准功能：仪器自备校准功能，可根据标准样品计算并存储曲线，无需手动制作曲线；

8、内置打印机：仪器内置打印机，可打印当前数据和所有存储的历史数据。

在COD检测实验中，氯离子很大程度上影响着测量的准确性，如何消除氯离子的影响，提高COD测定的重复性和准确度，同时减轻二次污染，是我们需要思考并解决的一大问题。

如果样品中氯离子超标，一般会导致以下两种现象，一是样品浑浊，二是测值持续上升，这种情况下我们在检测之前需要将样品做一下预处理。一般情况下，对水样进行稀释，是简单有效的办法，我们可以采用逐级稀释的方法，将干扰元素稀释至指标范围内后，再进行测值就可以了。但是这种情况也有弊端，对于高氯低COD的水样稀释倍数过高会影响测定精度，这时候我们可以选用抗高氯试剂进行检测，比如连华科技的LH-D3试剂和LH-Eg试剂，可以大幅提升测值精度。