水是生命之源，一切生命活动都起源于水。没有水，动植物将无法生存，人类的生产和生活活动也无法开展，哪里有水，哪里就有生命。

悬浮物会造成水质浑浊，也会使水质恶化。因此，水中悬浮物的含量是衡量水污染水平的指标之一。水体中悬浮物颗粒在大于0.1um以上时，通常可肉眼看见，这些悬浮物主要由泥沙，沾土，原生动物，藻类等高分子有机物组成。因此，悬浮物测定仪便应运而生。

悬浮物的污染可对水体造成4个危害：一是降低光的穿透力，减少水生植物的光合作用，阻碍水体自净作用。二是有机悬浮物的分解耗氧，会降低水体溶解氧的含量。三是影响水生动物的生命活动。四是可作为污染物的载体，污染下游水体。

悬浮物测定仪适用于污水、环保、钢铁、循环水、化工等行业。可用于测量悬浮于水(或透明液体)中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器，以便控制水的悬浮物达到规定的水质标准。

仪器在采样时，要及时测量，避免水质样品的温度变化引起测量不准等事项，在仪器的使用上注意的事项还有很多，悬浮物在线分析仪通过测量透射光的强度就可以计算出污水的悬浮物值。

功能特点:

1、五十余项参数指标：直接测定化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度（铂钴色系）、浊度、重金属、有机污染物和无机污染物等多项指标，浓度直读；

2、标配消解仪：标配30孔双温区消解仪，可同时消解两种指标不同温度水样，并可满足用户大批次样品检测的需求，节省时间；

3、内存曲线：5B-3B（V8.5）内存165条标准曲线和63条回归曲线，LH-3BN内存20条标准曲线和5条回归曲线，可根据需要调用相应的曲线；

4、数据存储：5B-3B（V8.5）可存储1.2万个测定数据，LH-3BN可存储1500个测定数据（每条数据信息包含检测日期、检测时间、检测时仪器参数、检测结果）；

5、数据传输：两款仪器均可向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据，支持USB传输、红外无线传输（可选）；

6、测量稳定：5B-3B（V8.5）采用LED冷光源，LH-3BN采用高稳定性氘灯，测量结果更稳定、准确；

7、校准功能：两款仪器均自备校准功能，可根据标准样品计算并存储曲线，无需手动制作曲线；

8、内置打印机：两款仪器均内置打印机，可打印当前数据和所有存储的历史数据。