检测COD时，当我们拿到一个未知的水样，如何快速了解水样的大概浓度范围呢？以连华科技的水质检测仪器和试剂实际应用来说，知道水样的大致COD浓度，可以帮助我们选择合适的量程以及COD试剂，让检测出值更加精准，从而为后续的污水处理工作提供更真实可靠的数据支持。

下面我们跟着连华科技工程师的步骤，手把手教你如何快速了解水样中COD的大致浓度。首先取3支试管置于试管架上，其中一支试管加入2.5mL蒸馏水，另外两支试管分别加入2.5mL待测水样。然后依次向3支试管加入连华科技COD的DE试剂，摇匀后观察试管内水样颜色变化。我们以通过颜色来判断水样中COD的大概浓度，颜色越接近于蓝绿浓度越大，反之颜色越接近于空白浓度越小。根据这个原理，其他检测项目亦可通过实验最终显色情况了解水样大概浓度，你学会了吗？

配置标准样品，是实验时经常需要做的事情。以检测水质指标相关实验为例，配置标准样品，通过测量值与标准样品参照值的对比，一是可以确定检测仪器的误差是否在规定范围内，二是可以验证实验人员的测量方法是否正确。因此配置标准样品，对于实验的可靠性具有重大的意义。

下面将介绍COD标准样品的配置过程，快来一起看看吧。

第一步，配置之前我们需要准备好连华科技COD专用耗材-邻苯二甲酸氢钾（HOOCC6H4COOK）、蒸馏水、烧杯、搅拌棒、1000mL容量瓶。

第二步，取少量邻苯二甲酸氢钾（HOOCC6H4COOK）在105℃条件下干燥 2 小时，冷却后取出。

第三步，准确称取烘干后的邻苯二甲酸氢钾（HOOCC6H4COOK）0.4251g放入烧杯，加入少许蒸馏水，搅拌至完全溶解后转移至容量瓶中（烧杯可用蒸馏水润洗三次，将润洗液同样加入到容量瓶中），最后稀释定容至1000mL。

现在，500mg/L的COD标准样品就配置完毕啦，配制好的标样可用于检验、校准仪器，保质期一般是3个月。